## Slide 1
Трекер на straw tubes для детектора ВЭПП-6
Андрей Соколов
10 апреля 2025 года

## Slide 2: KEDR STT
Диаметр трубки | 10мм.
Длина чувствительной области | 670мм.
Анодная проволочка | W, 20мкм.
Радиус первого слоя | 67.1мм.
Радиус последнего слоя | 116.84мм.
Число слоев | 6
Полное число трубок | 312
Полная нагрузка на фланец | ~240 кг

## Slide 3: KEDR STT
Диаметр трубки | 10мм.
Длина чувствительной области | 670мм.
Анодная проволочка | W, 20мкм.
Радиус первого слоя | 67.1мм.
Радиус последнего слоя | 116.84мм.
Число слоев | 6
Полное число трубок | 312
Полная нагрузка на фланец | ~240 кг

## Slide 4: Пространственное разрешение
Ar +50%CO2
1.8 ата
Ar +30%iC4H10
1.8 ата
CO2 +10%iC4H10
DME
1 ата
Пространственные разрешения
для различных газовых смесей.
Данные получены на позитронном пучке
ВЭПП-3, на установке ЭТАП

## Slide 5: Пространственное разрешение
Ar +10%CO2
Ar+10%He
Порог срабатывания в 3 раза ниже, чем на КЕДРе!

## Slide 6: Уроки КЕДРа
Некоторые выводы на основе опыта эксплуатации ВД КЕДРа:
Тщательный выбор конструкции трубки! Большинство трубок ВД потеряли герметичность через ~ 3-4 года после установки в КЕДР.
Электроника должна быть адекватна используемой смеси. Из-за того что электроника была рассчитана на работу с газовой смесью CO2+10% iC4H10 при давлении 1.8 ата, а работает с газовой смесью Ar +50%CO2, то это приводит к значительному ухудшению пространственного разрешения.
Желательно избегать конструкции ВД с массивными поддерживающими фланцами. В идеале трубки должны поддерживать пространственное положение за счёт избыточного давления.

## Slide 7: COSY-TOF Commissioning Setup
Si-µQuirl
Telescope
FH2 Target Cell
“Barrel” Scint Hodo
“Ring”
Scint Hodo
“Quirl”
Scint Hodo
Calorimeter
Straw Tube
Tracker
p beam
COSY-TOF side view

## Slide 8: Commissioning Setup
Straw Tube Tracker (STT)
Sci fibre
hodoscope
Si-µQuirl (SMQ)
telescope
H2 Target cell
320 mm
target distance
p beam
281
1030
 ~ 50°
1030mm
beam
1030mm

## Slide 9: STT Setup
Detector setup:
Final straw gas leakage test and curing, > 12000 single gas connections
Broken wire test and single straw replacements
Straw layer mounting and positioning on base plate
Front end preamp cabling, gas & HV supply
Full straw & preamp readout tests (55Fe), 3120 straws completed

## Slide 10: ASD8-B Discriminator
GND
2kV
1M
GND in
0.5+ 5m 8m
3200x Straws
+5V
_
in
TP in
~10x
out
__
out
Amplifier (symm.),
Shapers + pole-zero cancellations
Current
comparator
UTH
LV
GPX-
TDC
ASD8-B chip (8 ch): (M. Newcomer, U Penn, CERN 1999)
amplifier, shaper, pole-zero-cancellation, discriminator
~2-10 fC input threshold, impedance Zin ~120
~20ns double pulse resolution,
~200ps timing accuracy (our measure, incl. straw & preamp)
±3V, ~140mW/chip, low power LVDS-output (~ 100mW)
differential layout to minimize pickup and crosstalk, common mode noise rejection
low input impedance and threshold  susceptible to RF sources (pickup)
dedicated grounding scheme, input and output cabling
threshold characteristic adjusted to our preamplifier 
I = dQ/dt  U
ASD8B
Preamp
vacuum
50

## Slide 13
Масса 1 трубки – 2.2 г

## Slide 14
Склейка трубок на стапеле. Точность 20 мкм.

## Slide 17: PANDA STT
Диаметр трубки | 10мм.
Длина чувствительной области | 1500 мм.
Анодная проволочка | W, 20мкм.
Стенка | Лавсан, 2 слоя, толщина 27 мкм
Радиус первого слоя | 150 мм.
Радиус последнего слоя | 450 мм.
Число слоев | 27 (8 аксиальных, 2.9о)
Импульсное разрешение | 1-2% σp/p
Полное число трубок | 4636
Полная масса в сборе | ~56 кг

## Slide 18: PANDA STT
Диаметр трубки | 10мм.
Длина чувствительной области | 1500 мм.
Анодная проволочка | W, 20мкм.
Стенка | Лавсан, 2 слоя, толщина 27 мкм
Радиус первого слоя | 150 мм.
Радиус последнего слоя | 450 мм.
Число слоев | 27 (8 аксиальных, 2.9о)
Импульсное разрешение | 1-2% σp/p
Полное число трубок | 4636
Полная масса в сборе | ~56 кг

## Slide 19: Сегмент STT трекера
Фотография одного сегмента трекера

## Slide 20: Прототип поддерживающей структуры для PANDA STT

## Slide 21: Структура SPD STT

## Slide 22: SPD STT

## Slide 26: Предварительные оценки STT
Внутренний радиус | 150 мм
Наружный радиус | 700 мм
Импульсное разрешение | ~ 1%
Толщина в единицах X0 | ~ 2.5%
dE/dX | ~ 10%