## Slide 1
Докладчик: Горковенко А.О.
Триггерная Система Детектора КМД-3

## Slide 2
Схема детектора КМД-3
Система | Число каналов/разрешение, бит |  | 
 | Заряд | Время | Загрузка
ДК | 2436/14 | 1218/14 | 1218/16
ZK | 48/14 | 48/14 | 48/16
 | 512/12 | 512/8 | 518/16
CsI калориметр | 1152/12 | 80/12 | 80/16
LXe калориметр | 2376/12 | 264/12 | 80/16
BGO калориметр | 680/12 | 48/12 | 14/16
TOF-система | 32/14 | 32/14 | 48/16
μ-система | 96/14 | 96/14 | 96/16

## Slide 3
Система Сбора Данных КМД-3
УФО - Усилитель Формирователь - Оцифровщик
ИПТ – Интерфейс Первичного Триггера
АДИС –Амплитудные Дискриминаторы и Сумматоры
ТФ – Трекфайндер
КФ – Кластерфайндер
МЧС – Модуль Частот и Синхронизации
БППД – Блоки Приема-Передачи Данных
Оборот пучка: 12.32 МГц
Ожидаемая частота событий при проектной светимости ~1 КГц.
Время работы триггерной системы 1.2-1.6 мкс
UFO32-BGO
UFO32-LXe
UFO32-CsI
AWF32-LXe
T2Q-TOF
T2Q-μ
АДИС
ИПТ
T2Q-Z
T2Q
ТФ
КФ
БППД
МЧС
Построитель события
C-Link
Команда Данные
Команда
Первичный триггер
Регистрирующая
электроника
НТ+
ЗТ+
Ethernet
FastLink
ЗТ+ - Заряженный Триггер
НТ+ - Нейтральный Триггер

## Slide 4
Электроника Заряженного Триггера
DC :
1218 гексагональных ячеек
192 суперячейки
8 слоев
80 плат T2Q
4 блока ИПТД
T2Q
ИПТД
ТФ
Ячейка
Отбор сигналов
Объединение в суперячейки
Объединение в крейты
Поиск треков
Отбор события
Временная диаграмма работы Заряженного триггера

## Slide 5
Заряженный Триггер
Поиск треков в Заряженном триггере происходит путем перебора заранее прописанных шаблонов трека (комбинаторных масок).
Вариант исполнения | Условие | “Мягкие” треки | Нецентральные треки | Треки под малым углом к оси пучка | Зависимость от неэффективности суперячейки | Зависимость от неэффективности опорной точки | Загрузка ложных срабатываний
“Жесткий” триггер | Трек (3 слоя) И опорная точка | исключает | срабатывает | исключает | слабая | сильная | слабая
“Мягкий” триггер | Трек (3 слоя) | срабатывает | срабатывает | исключает | слабая | нет | сильная
Умеренно “жесткий” | Трек (4 слоя) | срабатывает | Частично срабатывает | исключает | средняя | нет | средняя
“Мягкий” триггер
Run 192090
Умеренно “жесткий” триггер
Run 197871
Поиск трека
Загрузка проволочек дрейфовой камеры

## Slide 6
Электроника Нейтрального Триггера
BGO :
680 кристаллов
48 триггерных каналов
29 плат УФО-32
4 блока АДИС
УФО-32
АДИС
КФ
Кристалл Башня
ЗЧУ
Аналоговые суммы
Разбиение: Z, Phi
Отбор сигналов по порогу
Энерговыделение кольца
Временная отметка
Поиск кластеров
Общее энерговыделение
Отбор события
CsI :
1152 кристалла
80 триггерных каналов
39 плат УФО-32
5 блоков АДИС
LXe :
264 башни
80 триггерных каналов
9 плат УФО-32
5 блоков АДИС

## Slide 7
АДИС
1023 ед. АЦП ≈ 1 ГэВ
Нижний порог = Пьедестал + 20 ед. АЦП
Верхний порог = Пьедестал + 40 ед. АЦП
Данные передаваемые в Кластерфайндер:
  8 бит - общее энерговыделение кольца
  16 бит – временная отметка сработавших каналов по Phi
Пьедестал
640 нс
210 нс
420 нс
850 нс
1060 нс
1270 нс
временная отметка
Временная диаграмма работы плат АДИС
Временная диаграмма работы Нейтрального триггера
Кол-во сработавших триггерных групп
LXe
CsI

## Slide 8
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 
 |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 
 |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 
Карта сработавших триггерных каналов
0
Phi
Z
Количество кластеров: 2
Общее энерговыделение: 407
Отбор полезных событий в Нейтральном Триггере
 | Физический смысл отбора | 
1 | Два кластера в противоположных половинах калориметра И превышен порог на энерговыделение | 60
2 | Наличие кластеров указывающих на упругое рассеяние (Bhabha-рассеяние) во внешних слоях BGO-калориметра | 30
3 | Наличие кластеров указывающих на упругое рассеяние (Bhabha-рассеяние) в промежуточных слоях BGO-калориметра | 40
4 | Наличие кластеров указывающих на упругое рассеяние (Bhabha-рассеяние) во внутренных слоях BGO-калориметра | 120
5 | Обнаружено два кластера И превышен порог | 140
6 | Обнаружено три кластера И превышен порог | 40
7 | Обнаружен хотя бы один кластер в LXe калориметре И превышен порог | 300
8 | Обнаружен хотя бы один кластер в CsI калориметре И превышен порог | 250
 | Общая загрузка | 500
 | Физический смысл отбора | 
1 | Два кластера в противоположных половинах калориметра И превышен порог на энерговыделение | 60
2 | Наличие кластеров указывающих на упругое рассеяние (Bhabha-рассеяние) во внешних слоях BGO-калориметра | 30
3 | Наличие кластеров указывающих на упругое рассеяние (Bhabha-рассеяние) в промежуточных слоях BGO-калориметра | 40
4 | Наличие кластеров указывающих на упругое рассеяние (Bhabha-рассеяние) во внутренных слоях BGO-калориметра | 120
5 | Обнаружено два кластера И превышен порог | 140
6 | Обнаружено три кластера И превышен порог | 40
7 | Обнаружен хотя бы один кластер в LXe калориметре И превышен порог | 300
8 | Обнаружен хотя бы один кластер в CsI калориметре И превышен порог | 250
 | Общая загрузка | 500

## Slide 9
Нет триггера
ЗТ
НТ
ЗТ и НТ
Кол-во событий
Распределение триггерного решения (Физические данные, Run 192090)
8199
119728
129891
16909
14
8750
56114
4017
Эффективность Первичного Триггера
■ - События отобранные триггером (эксперимент, моделирование)
■ - События отобранные offline обработкой (события используемые для анализа)