## Slide 1: ВЭПП-6. Инжектор
Д. Беркаев, А. Петренко, П. Мартышкин и другие…

## Slide 2
Почему нужен новый позитронный источник?
Текущая производительность ИК ВЭПП-5 – 4.8∙109 e+/сек (@ 10 Гц). Ее можно увеличить в 16 раз за счет нового позитронного соленоида, нового группирователя-предускорителя, дебанчера-монохроматора, увеличения жесткости фокусировки в линаке и небольшого увеличения энергии электронного линака. То есть предел ИК ВЭПП-5 0.8 ∙1011 e+/сек @ 10 Гц («ИК ВЭПП-5», научная сессия ИЯФ СО РАН, февраль 2025). Для ВЭПП-6 нужно ~2∙1011 e+/сек.
Текущая энергия ИК ВЭПП-5 – 430 МэВ. Энергия инжекции в ВЭПП-6 – до 2.1 ГэВ.
Текущая схема работы ИК ВЭПП-5: многократное накопление позитронов в НО, относительно редкая (1 раз в 5 сек) инжекция в бустеры коллайдеров. Для ВЭПП-6 необходима top-up инжекция на энергии эксперимента.

## Slide 3
Энергия, МэВ | 500 |  | 1000 |  | 1550 |  | 2100 | 
N число частиц ×1010 | 0.8 |  | 1.55 |  | 5.7 |  | 9 | 
Число сгустков | 408 |  | 408 |  | 204 |  | 136 | 
Светимость ×1034 | 0.03 |  | 0.26 |  | 1.4 |  | 2 | 
τTouschek , c | 909 |  | 910 |  | 1146 |  | 2090 | 
Уменьшение на 5%, с | 46.6 |  | 46.7 |  | 58.78 |  | 107.2 | 
Nкольцо /Nлинак (на сгусток) % | 25 | 12.5 | 12.9 | 6.45 | 3.51 | 1.75 | 2.22 | 1.11
Время заполнения, с [e-¦e+] | 8 | 16 | 15.5 | 31 | 28.5 | 57 | 30 | 60
Требования к инжекции в коллайдер
Число е- в сгустке 2×109
Число е+ в сгустке 1×109 (инжекция) 2×109 (после соленоида)
Число сгустков в пучке 17
Частота повторения 12 Гц
Расстояние между сгустками в линаке 168 см в кольце 84 см
Инжекция поочерёдная (циклы разделены) е- или е+
Послойное заполнение сгустков все нечетные потом все четные сгустки
500 MeV 8 слоев в е+ режиме, время заполнения слоя 2 с
1000 MeV 16 слоев в е+ режиме, время заполнения слоя 2 с
1550 MeV 57 слоев в е+ режиме, время заполнения слоя 1 с
2100 MeV 90 слоев в е+ режиме, время заполнения слоя 2/3 с

## Slide 4
e+ соленоид
e+ линак до 500 МэВ
дебанчер-монохроматор
Кольцо для предварительного охлаждения на
одну цепочку из 17 сгустков (длиной 28 м)
500 MeV e+
500 MeV e-/e+
1 GeV
1.5 GeV
2.1 GeV
Параметры близкие к накопителю-охладителю ИК ВЭПП-5. Времена охлаждения:
τx = 11 мс, τy = 17 мс, τs = 12 мс, т.е. можно работать с частотой 25 Гц.
e+
e+
e+
e+
Конверсия 1.6 – 2.1 ГэВ
Мишень (на нее падает 17 сгустков по 2e9 e-)
Для более полного охлаждения необходимо второе охладительное кольцо с меньшей апертурой (куда можно также поставить виглеры).
В кольцо можно захватить около 17 x 1e9 e+ (т.е. 2e11 e+/sec @ 12 Гц)
Позитронный линак (S-band, 3 ГГц) – 18 МэВ/м (10 уск. структур)
Линак (С-band, 6 ГГц) – 33 МэВ/м (21 уск. структура)
170 м

## Slide 5
Кольцо для более полного охлаждения на
две цепочки по 17 сгустков (длиной 60 м)
e-
e+
500 MeV e+/e-
500 MeV e-/e+
1 GeV
1.5 GeV
2.1 GeV
500 MeV e+

## Slide 6
Мак. число е+ в сгустке из линака составляет
12.5% от числа е+ в сгустке кольца
Время заполнения слоя 2 с
500 MeV
Подкачка начинается при уменьшении числа частиц
в сгустке до 98.5% (-1.5%)

## Slide 7
Мак. число е+ в сгустке из линака составляет
6.5% от числа е+ в сгустке кольца
Время заполнения слоя 2 с
Подкачка начинается при уменьшении числа частиц
в сгустке до 98.5% (-1.5%)

## Slide 8
Мак. число е+ в сгустке из линака составляет
1.75% от числа е+ в сгустке кольца
Время заполнения слоя 1 с
Подкачка начинается при уменьшении числа частиц
в сгустке до 98.5% (-1.5%)

## Slide 9
Мак. число е+ в сгустке из линака составляет
1.1% от числа е+ в сгустке кольца
Время заполнения слоя 2/3 с
Подкачка начинается при уменьшении числа частиц
в сгустке до 98.5% (-1.5%)

## Slide 10
500 MeV
1000 MeV
1550 MeV
2100 MeV

## Slide 11
Общий вид позитронной системы
Согласующее устройство – концентратор потока (КП)
Размеры КП 120x180 мм
Длина КП 140 мм
Длина конической полости 70 мм
Минимальный диаметр КП 8 мм
Максимальный диаметр КП 44 мм
Диаметр полости катушки 70 mm
Число витков 13
Токовый импульс – полусинусоида 25 µs
Максимальный ток ~ 20 kA (максимальное поле 7 T)
Зазор между витками катушки 0.4 мм
Зазор между катушкой и телом КП 1 мм
Размер витков катушки 9.6x14 мм
Мишень диаметр 80 мм, толщина 17.9 мм
Зазор между мишенью и КП 2 мм
Толщина разреза 0.25 мм

## Slide 12: Вопросы:
Подсадка ВЧ поля током в е+ линаке.
Перестраиваемые по энергии дебанчеры-монохроматоры е-/e+ (перед инжекцией в коллайдер).
Оптика 2-го кольца (вигглеры, отрицательная альфа,…).

## Slide 13
Магнитное поле концентратора потока
Наличие дипольной вертикальной компоненты магнитного поля
приводит а смещению позитронов от оси канала

## Slide 14
Распределение позитронов на выходе из конверсионной мишени (GEANT)
Energy, MeV
angle, degrees
Мишень тантал 4 ХО
Выход из мишени 5.2 е+/е-

## Slide 15
FC Diameter 8 mm. Accepted positrons (all-left, into DR-right)
DR 500 MeV ±3.5%
Energy, MeV
Energy, MeV
angle, degrees
angle, degrees

## Slide 17
500 MeV
1000 MeV
1550 MeV
2100 MeV
e-
e+
500 MeV
DR
500 MeV
Дебанчер
монохроматор
Банчер
Уменьшает
Длину пучка
до мм
УС
УС
Транспортный канал в основное кольцо
Кикеры
Кто делает оптику каналов и поворотов (продольная дисперсия)?
Затухание (6d) в DR? Оптика DR?